SMC-103 КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ АВТО

I.  ПРИМЕНЕНИЕ.

С помощью измерения компрессии вы можете определить состояние цилиндро-поршневой группы:

- поломка, изношенность поршневых колец;

- величину зазора между стенкой цилиндра и поршня;

- герметичность посадки клапана и его целостность и т.д.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА.

- Убедитесь в том, что АКБ автомобиля заряжена, стартер исправен.

- Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

- Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

- Во избежании выхода из строя катушки зажигания – отключите от нее подачу питания.

- Удалите все свечи зажигания.

- Подключите соответствующий адаптер к первому цилиндру.

- При проведении замеров дроссельная заслонка должна быть открыта.

- Для окончательного результата измерения достаточно 5-10 оборотов двигателя.

ВНИМАНИЕ! Правильным является максимальное показание.

- После окончания измерения сбросьте давление на манометре с помощью кнопки и повторите испытание на других цилиндрах.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Для сравнения показаний компрессометра в разных цилиндрах – записывайте показания.

Сравните показатели с рекомендуемыми заводом-изготовителем. Окончательную неисправность можно определить только после вскрытия двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| Порядковый номер | Иллюстрация | Описание |
| --- | --- | --- |
| 103-1 |  | Манометр c адаптером М14х1,25 и М18х1,5 |
| 103-2 |  | Адаптер М12х1,25 длина 65 |
| 103-3 |  | Адаптер М14х1,25 длина 70 |
| 103-4 |  | Адаптер М14х1,25 длина 100 |
| 103-5 |  | Запасные кольца |