# ООО «ЮНИСОВ-СЕРВИС»

тел./факс (499) 159-50-64, (495) 740-89-45

SMC-105  КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данный компрессометр предназначен для измерения компрессии через установочное отверстие форсунок. Особенностью данного комплекта является оснащение всех адаптеров специальными клапанами, что позволяет фиксировать манометром максимальное давление в камере сгорания при сжатии. Причиной недостаточной компрессии может быть:

- неисправность, поломка, изношенность поршневых колец, поршня;

- увеличенный зазор (износ) между стенкой цилиндра и поршнем;

- нарушение герметичности посадки клапана, его целостность и т.д;

- неисправность клапанного механизма.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА

Для измерения компрессии в цилиндрах дизельного двигателя используются 2 метода:

- Метод измерения компрессии через отверстие для свечи накаливания.

- Метод измерение компрессии через отверстие для инжектора.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов). Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Внимание! Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Для сравнения показаний компрессометра в разных цилиндрах – записывайте показания.

Сравните показатели с рекомендуемыми заводом-изготовителем. Окончательную неисправность можно определить только после вскрытия двигателя.

| № п/п | Изображение | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-1 |  | Манометр в сборе | 1 шт. |
| 105-2 |  | Адаптер с внутренней резьбой М12х1,25 под ключ 17. | 1 шт. |
| 105-3 |  | Адаптер с внутренней резьбой М12х1,25 под ключ 19. | 1 шт. |
| 105-4 |  | Адаптер с внешней резьбой М12х1,25 и быстроразъемным соединением, длиной 165 мм. | 1 шт. |
| 105-5 |  | Адаптер-планка длиной 64,4 мм. | 1 шт. |
| 105-6 |  | Адаптер-планка длиной 77 мм. | 1 шт. |
| 105-7 |  | Адаптер М12х1,25 под ключ 19 с цилиндрическим хвостовиком. | 1 шт. |
| 105-8 |  | Втулка внутренним диаметром 17, длиной 6,7 мм | 1 шт. |
| 105-9 |  | Втулка внутренним диаметром 17, длиной 12,8 мм | 1 шт. |
| 105-10 |  | Втулка внутренним диаметром 17, длиной 19 мм | 1 шт. |
| 105-11 |  | Втулка внутренним диаметром 17, длиной 25,5 мм | 1 шт. |
| 105-12 |  | Втулка внутренним диаметром 17, длиной 38,5 мм | 1 шт. |
| 105-13 |  | Г-образный переходник | 1 шт. |
| 105-14 |  | Шайба медная | Комплект |