Примеры работы и руководство по эксплуатации

Подключите прибор при выключенном зажигании (ключ в положении OFF)

Включите зажигание (ключ в положении ON). Не запускайте мотор, нажмите любую клавишу на приборе, автоматически определится протокол обмена с автомобилем.

Чтение кодов

1. Чтение статических кодов неисправностей, например если высветился индикатор "Check engine" или индикатор интервалов сервисного обслуживания.

2. Чтение динамических кодов неисправностей (периодических, нестабильных).

3. Выберите "Коды неисправности" и нажмите клавишу "Enter"

Если коды неисправностей отсутствуют, на дисплее появится “NO CODES ARE FOUND”

Если коды неисправностей присутствуют, то будет отображена информация о них

Стирание кодов

Выберете "Erase Codes" и нажмите клавишу "Enter"

Появится предупреждение "Erase Trouble Codes Are you sure?" - "Стирание кодов неисправностей. Вы уверены?"

Выберете "Yes" - если вы хотите стереть иди "No" - если хотите оставить

Чтение текущих (живых) данных

Выберете "Live date" - живые данные

Текущие данные отобразятся на дисплее:

Режим "Стоп-кадр"

Выберете "Freeze Frame" - "Стоп-кадр"

Текущие данные "Стоп-кадра" отобразятся на дисплее

Чтение IM статуса

Выберете I/M Status и нажмите клавишу "Enter"

Используйте клавиши UP/DOWN для перемещения по меню и просмотра данных

Информация о транспортном средстве

Выберете "Vehicle info" (информация о транспортном средстве) из главного меню и нажмите клавишу "Enter"

Используйте клавиши "Вверх", "Вниз" для просмотра дополнительных данных

Если просмотр таких данных не поддерживается автомобилем, то вы увидите сообщение: " the selected mode is not supported!"

Перепросмотр данных

Если хотите пересканировать автомобиль, выберете "Rescan Data" и нажмите клавишу "Enter"

После выключения прибора считанные данные сохраняются и вы можете прочитать их позже.

Для выключения прибора нажмите и удерживайте клавишу "Enter" в течении 6 секунд